## Slide 1: Implementierung eines USB-Grabber-Treibers für RIOT
Philipp Rosenkranz
Maximilian Müller

## Slide 2: RIOT
OS für das Internet of Things (IoT)
ANSI C und C++
Minimaler Speicherbedarf
Teilweise POSIX-konform
Echtzeitfähig
Multi-Threading
http://www.riot-os.org

## Slide 3: Ursprüngliche Zielsetzung
Entwicklung auf dem MSBA2
  ARM7-Prozessor, 32 Bit, 98 kB RAM
  Tranceiver CC1100
  46 frei programmierbare I/O-Pins
  MicroSD-Slot
  USB-Schnittstelle

## Slide 4: Zeitplan
Kalenderwoche | Ziel
19 | Erste Präsentation
21 | Anforderungen klar, Kamera da
23 | Kommunikation mit Kamera
24 | Zwischenpräsentation
26 | Treibergerüst steht
27 | Defekt im Wesentlichen entfernt
28 | Abschlusspräsentation
> 28 | Treiber ist fertig

## Slide 5: Zeitplan in der Rückblende
Kalenderwoche | Ziel | Laune
19 | Erste Präsentation | 
21 | Anforderungen klar, Kamera da | 
23 | Kommunikation mit Kamera | 
24 | Zwischenpräsentation | 
26 | Treibergerüst steht | 
27 | Defekt im Wesentlichen entfernt | 
28 | Abschlusspräsentation | 
> 28 | Treiber ist fertig | 

## Slide 6: Probleme

## Slide 7: Problem 1
Kamera zu Beginn des Projektes nicht da

## Slide 8: Problem 2
Kein USB-Stack in RIOT, schon gar nicht auf dem MSBA2

## Slide 9: Wir haben einen USB-Grabber
EasyCap DC60
  USB-Gatewaychip STK1160
  Videochip Phillips SAA7113

## Slide 10
STK1160
SAA7113
I2C
USB

## Slide 11: Problem 3
Komplexe Treiberanalyse, teilweise schlecht bis gar nicht dokumentierte Linux-Quellcode

## Slide 12: Problem 3
Beispiel ‚Doku‘:
/*
* functionality(), what da heck is this?
*/
static u32 functionality(struct i2c_adapter *adap)
/* ??? */
stk1160_write_reg(dev, STK1160_ASIC + 3, 0x00);

## Slide 13: Vorgehen
Analyse des Linux-Treibers
Reverse Engineering mit Wireshark

## Slide 14: Treiberkonzept
Registermanipulation durch synchrone Kontrollnachrichten
Videodatentransfer durch isochronen Nachrichtenaustausch
  Grabber, gib mir Daten!
  …
  Callback-Funktion wird aufgerufen

## Slide 15: Trennung in RIOT
Plattformabhängiger Teil
  Libusb-Funktionen
Plattformunabhängiger Teil
  Frontend
  start_streaming()

## Slide 16: Libusb
Portable USB-Bibliothek
Im Laufe des Projektes durch die kompatible libusbx (Fork) ersetzt
Aktivere Entwicklung
Besseres Debugging
Bessere Dokumentation

## Slide 17: Codebeispiele

## Slide 18: Backend
void stk1160_arch_init(void);
int usb_control_msg(…);
void iso_handler(…);
void libusb_event_handling_thread(void);

## Slide 19: Frontend (Auswahl)
int stk1160_read_reg(uint16_t reg, uint8_t* val);
int stk1160_write_reg(uint16_t reg, uint16_t val);
int
stk1160_start_streaming
(stk1160_process_data_cb_handler user_handler);

## Slide 20: Beispielprogramm
char* buffer;
void our_handler(uint8_t *data, uint16_t length)
{
/* process data */
}
int main(void)
{
stk1160_set_videosource(STK1160_VIDEO_SOURCE_COMPOSITE0);
/* allocate buffer */
stk1160_start_streaming(our_handler);
}